## Slide 1: Présentation finale– GimbUS 2000
Équipe 4
Notes: Hugo

## Slide 2: Présentation du projet
Gimbal 3 axes:
  Stabilisation d’une caméra
  Cadrage actif d’un point d’intérêt
  Interface de contrôle
Client satisfait
Notes: Guillaume

## Slide 3: Objectifs principaux
Stabiliser activement une caméra  de 1° à 90°
Système réactif  < 30ms
Développer un mode de suivi automatique  5m/s à 3m de la caméra
Concevoir une structure mécanique optimisée  < 500g total
Créer une interface de contrôle intuitive
Notes: Remi

## Slide 4
Mécanique
Minimiser la taille
Tenir la camera efficacement
Ne pas dépasser la limite axiale des servomoteurs
Notes: Guillaume

## Slide 5
Mécanique
Bras 1
Cm chargé centré à 8.1cm de l'axe du servo
Charge maximale 0.5kg
Charge réelle 0.314kg
FS de 1.6
Notes: Guillaume

## Slide 6
Mécanique
Bras 2
Cm chargé centré à 12cm de l'axe du servo
Charge maximale 0.34kg
Charge réelle 0.117kg
FS de 2.9
Notes: Guillaume

## Slide 7
Mécanique
Tenir le prototype
Intégration des circuits dans la poignée
Facile d’accès et rangement des fils
Légère pour être facilement maniable
Notes: Same

## Slide 8: Électronique
3 moteurs Dynamixel
  2 gros + 1 petit
  Daisy chain
OpenRB
Unité de mesure inertielle
  GY-521 (gyroscope + accéléromètre)
  Position: à plat près du point de rotation
Notes: Hugo

## Slide 9: Modèle MAthématique
Euler
Quaternion
  Représentation de rotation 3D  nombre complexes à 4 dimensions
  Évite gimbal lock
  Plus stable et plus précis
Notes: Justin

## Slide 10: Mode de stabilisation – Structure du code

## Slide 11: Informatique - Vision
Choix de la caméra Pi camera 3
Programmation de la caméra
  Ultralytics
  Utilisation de Yolo v8 (Modèle NCNN)
  320x320 : Traitement
  1280x1280 : Affichage
Choix de la vitesse moteur

## Slide 12: Informatique - HMI
Développement d’une interface (HMI)
  Pyqt6
  Interface visuelle(inclus clavier)
  Évènement
  Retour visuelle
  Communication avec le reste du système
  Écran tactile

## Slide 13: Mode de suivi d’objet automatique
Prise de photo + détection avec YOLO v8 (Encadre les objets, trouve leurs milieux, Trouve le milieu commun a tous les objets de l’image)
Trouver les angles nécessaires (champ de vision de la caméra)
Envoyer les angles (Yaw et Pitch) au arduino
Traitement avec un filtre RII

## Slide 14: Communication

## Slide 15: Atteinte des objectifs
Stabilisation de 1° à ±180 (yaw + roll) et 1° à ± 70° (pitch)
Système réactif  < 30ms (stabilisation) et ˜100ms (suivi auto.)
Développer un mode de suivi automatique  5 m/s 4m et +
Concevoir une structure mécanique optimisée  450 g total

## Slide 16: Prochaines Étapes
Implémentation de mini-jeux avec la caméra
Ajout d’une batterie pour alimenter la gimbal
Filtrage plus efficace en mode suivi automatique
Fil plus long pour la Pi Camera

## Slide 17: Gestion de projet – Méthode agile
Utilisation de Jira
Ajout / retrait de tâches
GitHub
Teams, Messenger